Wprowadzenie.....................................................................................................1

- Charakterystyka gminy...............................................................................................2

1.1. Położenie geograficzne.................................................................................................2

  - Charakterystyka demograficzna................................................................................2

  - Działalność przemysłowa i handlowa.........................................................................2

  - Turystyka i wypoczynek...............................................................................................3

1.5. Warunki glebowe.........................................................................................................3

1.6. Warunki hydrogeologiczne.........................................................................................4

1.7. Warunki hydrologiczne...............................................................................................4

2. Odpady powstające w sektorze komunalnym.......................................................5

  - Aktualny stan gospodarki odpadami w sektorze komunalnym...............................5

2.1.1. Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym.....5

2.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania odpadów..................................................9

2.1.3. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom

odzysku.................................................................................................................9

2.1.4. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania............................................................................................10

  - Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów komunalnych.....................................................................10

  - Prognozowane zmiany w sektorze gospodarki komunalnej................................11

  - Odpady opakowaniowe..............................................................................................16

#### 2.4.1.	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi..............................16

#### 2.4.2. Prognozy powstawania odpadów opakowaniowych......................................16

### 2.5. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych.........17

#### 2.5.1.	Stan aktualny...................................................................................................17

#### 2.5.2. Prognozy powstawania.....................................................................................18

- Odpady z sektora gospodarczego...........................................................................18

#### 3.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Rościszewo................................................................................................................18

3.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego............................20

3.3. Prognoza ilości odpadów wytwarzanych z sektorze gospodarczym......................20

- Szczególne rodzaje odpadów....................................................................................21

4.1. Wyeksploatowane pojazdy........................................................................................21

4.2. Zużyte opony..............................................................................................................21

4.3. Odpady zawierające azbest.......................................................................................21

4.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny...............................................................24

4.5. Baterie i akumulatory................................................................................................24

4.6. Oleje odpadowe..........................................................................................................25

4.7. Odpady medyczne i weterynaryjne..........................................................................25

4.8. Przeterminowane środki ochrony roślin..................................................................26

4.9. Odpady PCB...............................................................................................................26

4.10. Osady ściekowe.........................................................................................................26

- Ocena stanu gospodarki odpadami w gminie Rościszewo............................26

- Priorytety i cele w zakresie gospodarki odpadami..........................................27

  - Polityka i Strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami............................27

  - Polityka województwa mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami...........34

6.3. Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w powiecie sierpeckim..........42

- Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2011 w gminie Rościszewo...................................52

- Projektowany system gospodarki odpadami.....................................................57

- Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla gminy Rościszewo w latach 2004 – 2011 wraz z harmonogramem............61

9.1. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne.............................................................61

  - Aspekty finansowe.....................................................................................................64

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.......................66

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko......67

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym.......................................................68

Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami dla gminy Rościszewo powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa (art. 14.2 ustawy o odpadach):

- Aktualny stan gospodarki odpadami,

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

1. Charakterystyka gminy

  - Położenie geograficzne

Gmina Rościszewo położona jest w północnej części powiatu sierpeckiego w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar o powierzchni 11508 ha. W skład gminy wchodzi 29 sołectw oraz 30 miejscowości. Gminę zamieszkuje 4494 mieszkańców.

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo rozwinięte na gruntach o dość zróżnicowanych warunkach glebowych, ze znacznym udziałem użytków o średnich i niskich klasach bonitacyjnych.

  - Charakterystyka demograficzna

Gminę Rościszewo zamieszkuje 4498 osób, są to mieszkańcy wsi.

Liczba ludności maleje, co jest zgodne z tendencja zmian demograficznych kraju.

1.3. Działalność przemysłowa i handlowa

Działalność gospodarcza na terenie gminy rozwinięta jest słabo. W ewidencji Urzędu Gminy jest zarejestrowanych 138 podmiotów gospodarczych.

Najważniejsze z nich to:

- PPH „Cegłotex” producent ceramiki budowlanej, Babiec Piaseczny,

- Hodowla i wylęgarnia drobiu, Babiec Piaseczny,

- „Filpol” baza handlowa stacja paliw, Łukomie,

- Zakład Mięsny „Trójka”, Rościszewo,

- Sklep rolniczo – przemysłowy, Rościszewo,

- Piekarnia,

- Sprzedaż owoców,

- Usługi wodno – kanalizacyjne,

- Murarstwo,

- Zakład Usług Budowlanych.

W tabeli 1 podano strukturę zatrudnienia ludności w poszczególnych działach gospodarki.

Tabela 1. Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki w gminie Rościszewo.

| Dział gospodarki |
| --- |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | Zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz wodę | Budownictwo | Handel naprawy | Hotele i restauracje | Transport, składowanie, łączność | Inne usługi | Administracja publiczna, obrona narodowa | Edukacja | Ochrona zdrowia | Pozostała działalność | Razem |
| 1800 | 3 | 15 | 60 | 5 | 12 | 17 | 25 | 65 | 8 | 5 | 2015 |

1.4. Turystyka i wypoczynek

Na terenie gminy Rościszewo nie rozwinęła się turystyka.

1.5. Warunki glebowe

Obszar gminy związany ze zlodowaceniem środkowo polskim charakteryzuje się łagodną rzeźbą terenu i słabymi glebami – w części tylko zalesionymi zalesionymi.

Grunty orne wg klasy:

II – 2 ha

IIIa – 95 ha

IIIb – 399 ha

Iva – 1140 ha

Ivb – 1160 ha

V – 2376 ha

VI – 1789 ha

Użytki zielone wg klasy:

III – 41 ha

IV – 655 ha

V – 1424 ha

VI – 235 ha.

Wskaźnik bonitacji 0,78.

1.6. Warunki hydrogeologiczne

Pod względem fizyczno – geograficznym Rościszewo leży w pasie wielkich dolin w północnej części Niziny Mazowieckiej. Teren jest równinny.

Obszar gminy charakteryzuje się łagodną rzeźbą, która przecięta jest meandrującą rzeką Skrwą Prawą przepływającą przez Babiec, Łukomie. Liczne cieki dopływające do Skrwy nadają rzeźbie terenu gminy ciekawy krajobraz.

### Obszar gminy Rościszewo leży wg J. Kondrackiego na Równinie Raciąskiej tj. na szlaku odpływu wód lodowcowo – rzecznych zlodowacenia wiślańskiego na zewnątrz jej najdalszego zasięgu. Kierunek tego odpływu powtarza bieg Wkry i jej dopływ Raciążnica. Równinę Raciąską pokrywają częściowo zwydmione piaski, spod których miejscami odsłania się glina morenowa, ale lasy nie zajmują tu większych obszarów.

Na terenie Gminy Rościszewo eksploatowane wody podziemne pochodzą z utworów czwartorzędowych.

1.7. Warunki hydrologiczne

Gmina Rościszewo leży w zlewni rzeki Skrwa Prawa.

Zlewnia charakteryzuje się dosyć wysokim udziałem terenów zalesionych i łąk (ograniczających obszarowe spływy zanieczyszczeń), mniejszym gruntów ornych. Pokrywają ją gliny i piaski zwałowe, w obniżeniach występują torfy. Zlewnia jest bogata w sieć cieków i rowów melioracyjnych.

Rzeka narażona jest na przedostawania się zanieczyszczeń obszarowych (użytki rolne, wiejska zabudowa mieszkalno – gospodarcza). Intensywność spływu – ograniczona korzystnym zagospodarowaniem zlewni (duży udział lasów i łąk) – zależna jest od warunków hydrometerologicznych i wielkości stosowanych w rolnictwie dawek nawozowych.

Według ostatnich badań rzeka Skrwa Prawa powyżej ujścia Sierpienicy odpowiadała III klasie czystości.

2. Odpady powstające w sektorze komunalnym

  - Aktualny stan gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Rościszewo są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Biorąc pod uwagę skład odpadów, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania do dalszych rozważań przyjęto podział odpadów na następujące grupy odpadów, wytwarzane przez wyżej wymieniona źródła odpadów komunalnych:

- odpady z gospodarstw domowych ,

- odpady z obiektów infrastruktury i użyteczności publicznej,

- odpady komunalne zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady remontowo-budowlane,

- odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych),

- odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych.

Brak jest danych na temat ilości odpadów wywożonych z terenu gminy Rościszewo przez firmy zbierające odpady komunalne.

2.1.1. Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, zgodnie z krajowym planem oraz planem dla województwa mazowieckiego, wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura -nieopakowaniowe),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne -nieopakowaniowe);

- tekstylia;

- szkło (opakowania ze szkła, szkło -nieopakowaniowe),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych za planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, dla wsi przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych na terenach wiejskich.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [kg/M/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,76 |
| 2. | Odpady zielone | 5 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 9,42 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 9,42 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2,09 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 14,65 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,28 |
| 8. | Odpady tekstylne | 4,83 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,93 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 10,95 |
| 11. | Metale | 4,51 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1,29 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,64 |
| 14. | Odpady mineralne | 16,1 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 53,13 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 17. | Odpady budowlane | 30 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2 |

Bilans ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Rościszewo przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Rościszewo.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [Mg/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 115,77 |
| 2. | Odpady zielone | 22,47 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 42,33 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 42,33 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 9,39 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 65,84 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 28,22 |
| 8. | Odpady tekstylne | 21,71 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 8,67 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 49,21 |
| 11. | Metale | 20,27 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 5,80 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 2,88 |
| 14. | Odpady mineralne | 72,35 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 238,77 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 67,41 |
| 17. | Odpady budowlane | 134,82 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 8,99 |
| Razem: | 957,22 |

Strumień generowanych odpadów komunalnych na terenie gminy Rościszewo oszacowano na 957 Mg w skali roku.

Drobna frakcja popiołowa

Wyodrębniona, ze strumienia odpadów komunalnych, frakcja jest nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem. Należy również zaznaczyć, że frakcja ta, szczególnie w zimie, w gospodarstwach wykorzystywana jest do posypywania dróg i ścieżek dojazdowych do obejść, czyli generalnie nie trafia do strumienia odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, natomiast w sposób niekontrolowany jest deponowana w środowisku.

Odpady te stanowią odpady ze spalania paliw stałych w paleniskach indywidualnych (głównie węgla). Ilość tego rodzaju odpadów uzależniona jest w głównej mierze od ilości spalanego opału. Dlatego też  w celu oszacowania ilości powstających tego rodzaju odpadów posłużono się wskaźnikami wytwarzania, określonymi w mazowieckim planie gospodarki odpadami. Wskaźnik ten wynosi 53,13 kg/M/rok, co daje łączną ilość odpadów na poziomie 239 Mg.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania.

Jak wynika z informacji, w przeciągu ostatnich lat, zaobserwowano tendencję wzrostową w wytwarzaniu tej grupy odpadów, związaną ze  wzrostem konsumpcji i wymianą starych sprzętów domowych na nowoczesne. Odpady te w całości są traktowane jako odpady komunalne, jednak zawierają one często substancje i materiały uznane za niebezpieczne (rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. W związku z tym grupę tę omówiono oddzielnie.

W celu oszacowania ilości powstających odpadów na terenie gminy, posłużono się wskaźnikiem nagromadzenia przedstawionym w mazowieckim planie gospodarki odpadami. Wskaźnik ten wynosi 15 kg/M/rok. Oszacowana ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w 2003 roku wynosi ok. 67 Mg.

Odpady budowlane

Odpady budowlane to głównie odpady z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). Do grupy tej należą również inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady azbestu).

Oszacowanie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Ilość oszacowanych odpadów budowlanych w gminie Rościszewo wynosi 135 Mg.

Odpady biodegradowalne

Z uwagi na potrzebę ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych kierowanych na składowiska i podjęcia w tym celu niezbędnych działań organizacyjno-technicznych zbilansowano odpady ulegające biodegradacji zawarte w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarze gminy Rościszewo. Bilans ten przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Bilans odpady ulegające biodegradacji zawarte w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarze gminy Rościszewo.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [Mg/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 115,77 |
| 2. | Odpady zielone | 22,47 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 42,33 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 42,33 |
| Razem: | 222,90 |

Oszacowana ilość 223 Mg odpadów biodegradowalnych stanowi 23 % ogólnej masy odpadów komunalnych na terenie gminy Rościszewo.

2.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania odpadów

Na terenie gminy Rościszewo funkcjonuje system indywidualnych pojemników 120 l i indywidualnych umów z wywoźnikiem. Systemem tym jest objęte około 60 % mieszkańców gminy. Pozostali mieszkańcy nie mają podpisanych umów i samodzielnie zajmują się zagospodarowywaniem odpadów i ich transportem do miejsca składowania.

W Ośrodku Zdrowia, szkołach i Urzędzie Gminy –znajdują się pojemniki KP7.

2.1.3. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Na terenie gminy Rościszewo od 2004 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów metodą trzech worków tzw. „u źródła”. Firma dostarcza mieszkańcom odpłatnie worki 120 l w kolorach niebieskim (makulatura), czerwonym (tworzywa sztuczne) i żółtym (szkło) do segregacji odpadów w gospodarstwach. Odbiór transportem firmy na koszt odbiorcy odbywa się raz w miesiącu wg ustalonego rocznego harmonogramu.

W pierwszym i drugim kwartale roku 2004 PUH „SO” odebrało od mieszkańców gminy Rościszewo:

-     makulatury		  4422 kg,

- tworzyw sztucznych	  4410 kg,

- metali			  1867 kg,

- szkła			  9461 kg

Razem: 			20160 kg.

Wyselekcjonowane surowce wtórne transportowane są do miejscowości Nowe Miszewo gmina Bodzanów powiat Płock do segregatorni. Tam zostają poddane doczyszczaniu i wtórnej selekcji. Następnie surowce wtórne przekazywane są uprawnionym podmiotom do recyklingu.

2.1.4. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Rościszewo jest ich składowanie.

Transport niesegregowanych odpadów komunalnych odbywa się na składowisko odpadów w Rachocinie gmina Sierpc. Przewozem odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia zajmuje się firma świadcząca usługi na podstawie zawartej umowy  z Urzędem Gminy.

Firma przewozowa nie udzieliła informacji na temat ilości wywożonych odpadów na składowisko w Rachocinie.

  - Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów komunalnych

Na terenie gminy Rościszewo brak jest podmiotów zajmujących się odzyskiem odpadów komunalnych. Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych.

Odbiorem od mieszkańców oraz transportem do miejsca unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych zajmuje się firma świadcząca usługi na podstawie zawartej umowy  z Urzędem Gminy:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 48 tel. 275-24-68.

Firma nie odpowiedziała na zapytanie dotyczące informacji o posiadanym zezwoleniu oraz ilości odpadów odebranych od mieszkańców z terenu gminy Rościszewo.

Odbiorem oraz transportem do segregatorni wyselekcjonowanych w ramach selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SO” (siedziba w Nowym Miszewie gm. Bodzanów powiat Płock. 09-471 Miszewo Murowane, ul. Pałacowa 18, tel. (24) 260 60 16.

W tabeli 5 podano wykaz firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Rościszewo.

Tabela 5. Wykaz firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Rościszewo.

| Lp. | Nazwa podmiotu Decyzja (nr, z dnia, wydana przez, ważna do) | Rodzaj zezwolenia | Rodzaj odpadów objętych zezwoleniem | Zakres działania w gminie Rościszewo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 48 | b.d. | b.d. | Odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych |
| 2. | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SO” OŚ.I.7644-3/64/2002 z dn. 24.06.02. Starosta Płocki Ważna do 1.10.2013. | Transport odpadów | 200101 Papier i tektura 200102 Szkło 200139 Tworzywa sztuczne 200140 Metale i inne wg decyzji | Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych z terenu gminy |

2.3. Prognozowane zmiany w sektorze gospodarki komunalnej

#### Czynniki demograficzne

Liczba mieszkańców gminy kształtuje się obecnie na poziomie 4494 osób. W  perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzależniona będzie od: przyrostu naturalnego i skali migracji.

Wg opracowanych przez GUS „Założeń prognozy ludności Polski na lata 2003-2030” wynika, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z  dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2.

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 mężczyźni, 83,3 kobiety).

W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji. Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliższe lata na obecnym niskim poziomie. Sytuację powinien zmienić spodziewany wzrost gospodarczy, którego oznaki już wystąpiły, a nowy impuls może nadać członkostwo w Unii Europejskiej. Można oczekiwać, że związany z tym wzrost mobilności przestrzennej ludności nastąpi około 2010 r. W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji.

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany demograficzne oraz istniejące tendencje (stałe zmniejszanie się liczby mieszkańców) dla omawianego terenu przyjęto następujący współczynnik:

Dla wsi       - 0,1 % (tabela 6).

Tabela 6. Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Rościszewo w oparciu o prognozy demograficzne w latach 2007 i 2011.

| Lata | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2003 | 4498 |
| 2007 | 4453 |
| 2011 | 4408 |

Czynniki gospodarczo-społeczne

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy papieru. Wzrost prac remontowo-budowlanych, przyczyni się do wzrostu ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu). Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców gminy, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. Założono również, że powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie w skali rocznej zmiany „emisji” poszczególnych składników - nie większe niż 3%, a w niektórych grupach odpadów będzie notowany spadek emisji.

Prognozowane zmiany

Dla celów prognozy wykorzystano zmiany wielkości wskaźników emisji odpadów przyjęte na

podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Zmiany te zakładają stały w określonym procencie (w skali roku) przyrost danego wskaźnika emisji, stały regres lub stagnację w okresach 2003-2005, 2006-2010 oraz 2011-2015. Wskaźniki te przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach 2004 –2011.

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach |
| --- | --- |
|  | 2004-2005 | 2006 - 2010 | 2011-2015 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
| Odpady zielone | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,50 | -2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach |
|  | 2004-2005 | 2006 - 2010 | 2011-2015 |
| Tekstylia | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Opakowania z aluminium | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Odpady budowlane | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Odpady niebezpieczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ujemne wartości wskaźników procentowych oznaczają, że dla danej frakcji przewiduje się spadek ilości powstawania odpadów.

W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa, skład odpadów komunalnych będzie się zmieniał w czasie, zarówno pod względem ilości jak i składu morfologicznego. Również na skład morfologiczny powstających odpadów wpływ ma postawa proekologiczna ludności czyli świadomy stosunek do problematyki środowiska i odpadów.

Uwzględniając powyższe prognozy oraz wskaźniki zmian poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych w latach 2004-2011 oszacowano ilości powstających odpadów komunalnych do 2011 r.

Ilość prognozowanych odpadów komunalnych w gminie Rościszewo w 2007  i 2011 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawiona została w tabeli 8.

Tabela 8. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych dla gminy Rościszewo [Mg]

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 122,89 | 129,14 |
| Odpady zielone | 23,85 | 25,07 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 45,83 | 47,22 |
| Opakowania z papieru i tektury | 46,05 | 49,85 |
| Opakowania wielomateriałowe | 10,37 | 11,22 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 69,54 | 69,18 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 30,85 | 32,75 |
| Tekstylia | 22,82 | 23,75 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 9,43 | 10,11 |
| Opakowania ze szkła | 54,33 | 58,82 |
| Metale | 20,88 | 20,88 |
| Opakowania z blachy stalowej | 6,09 | 6,34 |
| Opakowania z aluminium | 3,10 | 3,30 |
| Odpady mineralne | 77,55 | 83,94 |
| Odpady niebezpieczne | 9,45 | 9,83 |
| Ogółem | 553,04 | 581,38 |

Prognozę ilości wytwarzania odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego oraz drobnej frakcji popiołowej w latach 2004-2011 dla gminy Rościszewo przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Prognoza ilości wytworzonych odpadów dla gminy Rościszewo [Mg]

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 211,65 | 187,37 |
| Odpady budowlane | 74,92 | 77,97 |
| Drobna frakcja popiołowa | 131,38 | 142,21 |
| Ogółem | 417,95 | 407,55 |

2.4. Odpady opakowaniowe

#### 2.4.1.	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi

Masę odpadów opakowaniowych wytworzoną w gminie Rościszewo oszacowano na poziomie ok. 138 Mg (przyjmując za PGO dla woj. mazowieckiego odpowiednie współczynniki wytwarzania przypadające na 1 mieszkańca). Ilości poszczególnych strumieni odpadów opakowaniowych przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Rościszewo.

| Odpady opakowaniowe | Ilość [Mg] |
| --- | --- |
| opakowania z papieru i tektury | 42,33 |
| opakowania wielomateriałowe | 9,39 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 28,22 |
| opakowania ze szkła | 49,21 |
| opakowania z blachy | 5,80 |
| opakowania z aluminium | 2,88 |
| Razem | 137,83 |

Na terenie gminy Rościszewo odpady opakowaniowe od mieszkańców zbierane są w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

#### 2.4.2. Prognozy powstawania odpadów opakowaniowych

Oszacowano, że prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Rościszewo w 2007 roku będzie kształtować się na poziomie 157 Mg, w 2011 roku – 170 Mg Szczegółowe prognozy dla poszczególnych rodzajów opakowań dla gminy Rościszewo przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Prognozy powstawania w latach 2007 –2011 poszczególnych rodzajów opakowań dla gminy Rościszewo [Mg].

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 46,14 | 49,95 |
| Opakowania wielomateriałowe | 10,23 | 11,08 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 30,76 | 33,30 |
| Opakowania ze szkła | 53,64 | 58,06 |
| Opakowania z blachy stalowej | 6,32 | 6,85 |
| Opakowania z aluminium | 3,14 | 3,40 |
| Ogółem | 150,24 | 162,64 |

### 2.5. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

#### 2.5.1.	Stan aktualny

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oszacowano na podstawie wskaźników, zastosowanych w projekcie planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych z gospodarstw domowych oraz z obiektów infrastruktury na terenie gminy Rościszewo, przy zastosowanym wskaźniku 2,0 kg/M·a. wynosi ok. 8,99 Mg/rok. Oszacowane ilości dla poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Rościszewo zestawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Rościszewo.

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilości wytworzone w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 1,08 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,45 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,18 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 3,15 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,09 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 0,45 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,36 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 0,90 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 | 0,45 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 | 0,90 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,45 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,27 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 0,27 |
| Razem | 100 | 8,99 |

#### 2.5.2. Prognozy powstawania

Oszacowano, że prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Rościszewo kształtować się będzie w 2007 r. na poziomie 9,14 Mg oraz w 2011 r. na poziomie 9,49  Mg.

- Odpady z sektora gospodarczego

#### 3.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Rościszewo

Na terenie gminy Rościszewo odpady inne niż komunalne wytwarzane są przez różne źródła: zakłady przemysłowe, usługowe, rzemieślnicze.

Żadna z firm nie odpowiedziała na zapytania dotyczące prowadzonej gospodarki odpadami.

Ze względu na brak informacji od wytwórców, w celu oszacowania ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym, posłużono się analizą wskaźnikową na podstawie danych ilościowych dot. sytuacji gospodarczej gminy, struktury zatrudnienia oraz wskaźników ilościowych powstawania odpadów dla poszczególnych branż.

Z analizy prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze w gminie Rościszewo, należy wnioskować, że na tym terenie wytwarzane są odpady przemysłowe z następujących grup odpadów:

02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 06 odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16 Odpady nie ujęte w innych grupach

W związku z powyższym ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych na terenie gminy oszacowano na  57 Mg.

Wielkość tę należy traktować jako przybliżenie ilości odpadów powstających w zakładach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W rzeczywistości może przyjmować ona inne wartości w zależności m.in. od szczegółowych profili działalności zakładów, stosowanych technologii i stopnia wykorzystania mocy przerobowych.

W tabeli 13 przedstawiono firmy, które mają pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (z wykluczeniem zawierających azbest) na terenie powiatu sierpeckiego w tym również na terenie gminy Rościszewo oraz rodzaje i ilości tych odpadów objęte decyzją.

Tabela 13. Dane o ilościach odpadów niebezpiecznych.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w ciągu roku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Spółka z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc Decyzja Starosty Sierpeckiego RO.7644-1/17/03 z dnia 22.08.2003r. zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów: |
| 1. | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,03 |
| 2. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory i nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,05 |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,2 |
| 4. | 16 02 13* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,02 |
| 5. | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftowa, smołę i inne substancje niebezpieczne | 0,1 |
| AWAS – SWRWIS Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa Decyzja Starosty Sierpeckiego RO.7644-1/18/03 z dnia 25.07.03r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Przewidziano do wytworzenia: |
| 1. | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1000 |
| 2. | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 600 |
| 3. | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 800 |
| 4. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 200 |
| 5. | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 800 |
| 6. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 1200 |
| 7. | 13 08 99* | Inne nie wymienione odpady | 400 |
| 8. | 19 08 10 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż w 19 08 09 | 200 |
| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w ciągu roku [Mg/rok] |
| Sintac – Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86,05-075 Wesoła RO. 7644-1/13/04 z dn. 12.05.04r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 30.04.2014r. |
| Dane o rodzajach i ilościach odpadów w załączniku. |

3.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego

Firmy wytwarzające odpady przemysłowe powinny posiadać zawarte umowy z uprawnionymi odbiorcami.

W zakładach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu.

3.3. Prognoza ilości odpadów wytwarzanych z sektorze gospodarczym

W szacunkach przyjęto jak w Planie dla Województwa Mazowieckiego 3 % wzrost ilości odpadów z sektora gospodarczego w skali roku.

W gminie Rościszewo wg szacunków w roku 2007 pojawi się około 63,84 Mg, a w 2011r. – 70,68 Mg tych odpadów.

- Szczególne rodzaje odpadów

4.1. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z użytkowania środki transportu z terenu gminy Rościszewo przekazywane są do uprawnionego odbiorcy posiadającego wymagane prawem zezwolenia.

Szacuje się, że na terenie gminy powstaje około 100 – 150 Mg wraków samochodowych/rok.

  - Zużyte opony

Na terenie gminy nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Dlatego też określenie ilości zużytych opon jest utrudnione. Ilość zużytych opon oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów, przyjmując wymianę opon średnio co 3-4 lata. W związku z takimi założeniami ilość zużytych opon w 2003 r. kształtuje się na poziomie ok. 33  Mg.

4.3. Odpady zawierające azbest

Gmina Rościszewo jest w trakcie inwentaryzacji ilości pokryć dachowych zawierających azbest.

W tabeli 14 przedstawiono wykaz firm mających zezwolenie w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w wyniku prowadzonych prac demontażowych.

Tabela 14. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów zawierających azbest działających na terenie gminy Rościszewo.

| Lp. | Nazwa decyzja | Zakres | Kod i rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydropol Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| Lp. | Nazwa decyzja | Zakres | Kod i rodzaj odpadów |
| 2. | ALGADER Hofman Sp. Z o.o. ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| 3. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. ul. Graniczna 6 Reguły, 05-816 Michałowice RO. 7644-1/12/04 z dn. 22.04.04r. Starosta Sierpecki Wazna do dnia 15.04.2014r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| 4. | Firma Handlowo – Usługowa „SYSTEM – DACH” sp. j. Brody 6, 09-100 Płońsk RO.7644-1/14/04 z dn. 21.05.04r. Starosta Sierpecki Ważna do dnia 30.04.14r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 5. | Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław 10/56, 94-044 Łódź RO. 7644-1/8/03 z dn. 5.05.03r. Starosta Sierpecki Ważna do 30.04.2013r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| Lp. | Nazwa decyzja | Zakres | Kod i rodzaj odpadów |
| 6. | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa RO. 7644-1/9/03 z dn. 4.06.03r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 31.05.2013r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| 7. | EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. al. Kościuszki 99, 90-441 Łódź RO. 7644-1/19/03 z dn. 18.08.03r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 31.07.2013r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| 8. | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „caro” ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość RO. 7644-1/30/03 z dn. 3.11.03r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 31.10.2013r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| 9. | KASTOR ul. Klonowa 19B/2, 67-321 Leszno Górne RO. 7644-1/7/04 z dn. 15.03.04r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 14.03.2014r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest 17 06 05* Odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest |
| Lp. | Nazwa decyzja | Zakres | Kod i rodzaj odpadów |
| 10. | Firma Usługowo – Handlowa „WOD-PRZEM” Toruń Oddział Płock ul. M.Konopnickiej 28, 09-400 Płock RO. 7644-1/30/02 z dn. 30.09.02r. Starosta Sierpecki Ważna do dn. 31.08.2012r. | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi przewidzianymi do wytwarzania na terenie powiatu sierpeckiego | 17 06 01* Odpady materiałów izolacyjnych zawierających azbest |

4.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na terenie gminy Rościszewo wdrażany jest system selektywnej zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby wyeliminować to, że część sprzętu trafia do składnic złomu oraz na składowisko odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą wystawiać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dniach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Odebrany złom jest przekazywany do utylizacji przez uprawnioną firmę poza granice gminy i powiatu.

Obserwuje się również przekazywanie sprzętu innym użytkownikom indywidualnym.

Ilość powstających odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oszacowano na 0,90 Mg.

Szacunkowe prognozy powstawania tego typu odpadów w 2007r. wynoszą 1,02 Mg, a w roku 2011 - 1,12 Mg.

4.5. Baterie i akumulatory

Na terenie gminy Rościszewo prowadzona jest także selektywna zbiórka baterii. W szkołach i Urzędzie Gminy znajduje się łącznie 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia baterii.

Z uwagi na wdrażanie systemu nie ma jeszcze danych o zebranych ilościach. Według deklaracji firmy organizującej system zbiórki baterii, zebrane baterie są przekazywane do Organizacji Odzysku REBA.

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora. Aktualnie funkcjonujące na terenie kraju instalacje w zakresie unieszkodliwiania akumulatorów posiadają moce przerobowe do przerobienia złomu akumulatorowego.

Ilość powstających odpadów baterii i akumulatorów na terenie gminy oszacowano na 1,08 Mg.

4.6. Oleje odpadowe

Zużyte oleje odpadowe powstają w motoryzacji (oleje silnikowe oraz oleje przekładniowe), a także w przemyśle. Aktualnie nie funkcjonuje system zbiórki odpadów od mieszkańców na terenie gminy.

Ilość odpadowych olejów powstających na terenie gminy oszacowano na 0,90 Mg.

4.7. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne są to głównie odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej, tj. szpitalach, klinikach, domach pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia.

W gminie brak jest szpitali. Funkcjonuje jeden ośrodek zdrowia, w którym prowadzone są badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi ambulatoryjne.

Na terenie gminy Rościszewo prowadzi działalność 1 weterynarz.

Ilość wytwarzanych odpadów medycznych oszacowano na 0,03 Mg. Na podstawie ilości odpadów medycznych oszacowano wg Poradnika ilość odpadów weterynaryjnych tj. 0,003 Mg co stanowi 10%.

Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego unieszkodliwiane są głównie w spalarni Szpitala Zespolonego w Płocku.

Teren gminy Rościszewo znajduje się w obszarze działania firmy Hetman, która zajmuje się odbiorem i utylizacją zwłok zwierząt. Obecnie Urząd Gminy prowadzi negocjacje umowy z ww. firmą.

Prognozy powstawania odpadów medycznych kształtują się następująco: w 2007r. – 0,034 Mg, w 2011r. – 0,04 Mg.

Natomiast odpadów weterynaryjnych w latach 2007 – 2011 na podobnym poziomie.

4.8. Przeterminowane środki ochrony roślin

Aktualnie racjonalną gospodarkę środkami ochrony roślin (ś.o.r.) tj. nabywanie w ilościach niezbędnych dla bieżących potrzeb, wymusiły wysokie ceny środków. W efekcie przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości środków ochrony roślin. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po ś.o.r. Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. Zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odbierania na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku, w tym opakowań po wykorzystanych ś.o.r.

4.9. Odpady PCB

W chwili obecnej brak jest w Urzędzie Gminy inwentaryzacji odpadów zawierających PCB.

4.10. Osady ściekowe

W gminie Rościszewo brak jest oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej w Urzędzie Gminy nie ma planów ich budowy.

- Ocena stanu gospodarki odpadami w gminie Rościszewo

Główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy Rościszewo wymagające pilnego rozwiązania to:

- Brak dokładnych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i gospodarowania nimi,

- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez ich składowanie.

- Odpady często palone są w kotłowniach lokalnych, na powierzchni ziemi zanieczyszczając powietrze oraz wywołując dyskomfort zapachowy,

- Podstawą systemu zbierania odpadów komunalnych są indywidualne pojemniki i indywidualne umowy z wywoźnikiem. Jednak system ten nie funkcjonuje na terenie całej gminy. Część mieszkańców nie posiada pojemnika na odpady zmieszane,

- W 2003 roku nie funkcjonował żadne system selektywnego zbierania odpadów,

- Ze względu na brak sytemu selektywnej zbiórki odpadów w 2003 roku w strumieniu odpadów komunalnych przeznaczonych na składowisko występowały niebezpieczne odpady komunalne np. baterie, zużyte leki i inne,

- Brak systemu zbierania padłych zwierząt, które są bezpośrednio zakopywane w ziemi, co może spowodować skażenie gleby i wód podziemnych,

- Brak systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych i innych.

- Priorytety i cele w zakresie gospodarki odpadami

6.1. Polityka i Strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 6, poz. 628 z późn. zm.), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zarówno założone cele w II Polityce ekologicznej państwa jak i określone w ustawie i odpadach zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę formułowania zadań w planie gospodarki odpadami.

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwiane odpadów nie wykorzystanych. Cel nadrzędny o charakterze ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami główne cele zostały określone w stosunku do poszczególnych sektorów działalności społecznej i gospodarczej.

Sektor komunalny

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995r. (4380 Mg), redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995r.),

- zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2004: poziomu odzysku 50%, poziomu recyklingu 25%,

- wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowtych wydzielonych z 2006r., 50% poziomu w roku 2010 oraz 70% poziom w roku 2014.,

- wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywna zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15 poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

- wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywna zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010r. i 80% w 2014.

Realizacja wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. Odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 instalacji odzysku i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 Mg odpadów, w tym: 680 tys Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

Około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości wytworzonych osadów).

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metodami kompostowania i fermentacji beztlenowej.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.

Uzyskanie do roku 2007 poziomu 48% recyklingu odpadów opakowaniowych papieru i tektury wiąże się z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji, uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w roku 2007 około 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.

W omawianym okresie 2003 – 2006 w sektorze komunalnym powinny być również podjęte działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wydzielenia w ramach selektywnej zbiórki:

- 20% odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg),

- 15% odpadów budowlanych (370 tys. Mg),

- 15% odpadów niebezpiecznych (17 tys. Mg wchodzących w strumień odpadów komunalnych)

oraz budowa odpowiednich linii technologicznych demontażu i sortowania zebranych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przez ich transportem do instalacji unieszkodliwiania.

W okresie od 2007 r. do 2010r. powinna nastąpić intensyfikacja działań, które spowodują rozbudowę istniejących i budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów. Łączna przepustowość obiektów w tym sektorze określona jest na poziomie 4100 tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowaniem, fermentacją beztlenową, biologiczno – mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym przekształcaniem powinny mieć przepustowość na poziomie 3270 tys. Mg w skali roku. Na tę przepustowość składają się:

- organiczne odpady komunalne – 2070 tys. Mg,

- osady ściekowe – 150 tys. Mg,

- odpady opakowaniowe z papieru – 1050 tys. Mg.

W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa istniejących i budowa nowych instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną redukcją ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów komunalnych w Polsce w okresie do 2006r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007 – 2010 – 44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 40 715 tys. m3.

Zamykać się będzie stare składowiska nie spełniające wymogów technicznych oraz dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 roku powstanie w kraju około 50 nowoczesnych ponad lokalnych składowisk, a w latach 2006 – 2010 dalszych 50 obiektów.

## Sektor gospodarczy

Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym wskazano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w II Polityce ekologicznej państwa, następujące cele do osiągnięcia w latach 2003 – 2014:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg odpadów),

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji eksploatowanych składowisk oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo – rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo – rozwojowych dotyczących technologii mało odpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Potrzeby organizacyjne:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów oraz podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska, jest zgodna z normami i zaleceniami,

- dążenie do stosowania nisko odpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO 14 000),

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- ewidencja systemu zbiórki, magazynowania  i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych,

- uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie gminy wykazu zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub rekultywacji,

- sporządzenie wykazu terenów pogórniczych zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania,

- opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych o najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i usług związanych z wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydającej rekomendacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów, energii i wody w procesach produkcyjnych,

- opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM). W tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego zwierząt,

- monitring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym.

Potrzeby inwestycyjne przewidują między innymi:

- budowę 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych  o wydajności 30 tys. m3/rok,

- rekultywację składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów,

- modernizację składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych,

- budowę systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych (urządzenie zbiornic zwierząt padłych, modernizację istniejących zakładów utylizacyjnych, budowę 4 nowych zakładów utylizacyjnych),

- dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm obowiązujących w UE.

## Odpady niebezpieczne

W KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 69, poz. 719),

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- likwidacji do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 69, poz. 719),

- zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- minimalizację ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

## Potrzeby organizacyjne

Konieczna jest organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpady niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem stacji przeładunkowych (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie magazynowanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych może być realizowany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez specjalistyczne firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z funduszy gminnych.

Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów, olejów itp. w sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto celowym jest prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację dotychczasowych działań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania.

## Potrzeby inwestycyjne

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne jest między innymi:

- wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania szerokiej gamy odpadów niebezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie instalacji do plazmowego spalania odpadów,

- wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności 500 tys. Mg,

- budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6650 tys. Mg lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów azbestowych na istniejących składowiskach odpadów,

- uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych,

- budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB,

- uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie niebezpiecznych typu: zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie i inne),

- budowa 2492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON),

- budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON).

  - Polityka województwa mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami:

Sektor komunalny

W oparciu o priorytety Krajowego Planu Gospodarki Odpadami dla odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie mazowieckim zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia:

Cele krótko okresowe – lata 2004 – 2007:

- kampania edukacyjno – informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%, odpadów budowlanych na poziomie 15%, odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%, odpadów opakowaniowych  - odzysk 50%, recykling 25%),

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE,

## Cele długo okresowe – lata 2008 – 2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu (odpady wielkogabarytowe na poziomie 55%, odpady budowlane na poziomie 45%, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych 57%),

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz metod termicznego przekształcania odpadów.

Odpady opakowaniowe

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje następujące cele:

- osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

do końca 2007 r. odzysk w wysokości 50 %, recykling 255, a do końca 2011r. osiągnięcie poziomów określonych w krajowych regulacjach prawnych wynikających z nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC.

Lata 2004 – 2007:

Biorąc pod uwagę zdolności odzysku odpadów na terenie województwa w perspektywie 2007 – 25% poziom recyklingu dla wszystkich rodzajów materiałów opakowaniowych oraz 25% odzysk energii wydaje się realny (przy wykorzystaniu obecnie pracujących i planowanych technologii oraz spalarni odpadów przy ulicy Zabranieckiej w Warszawie). W okresie tym na terenie województwa należy dokonać rozbudowy potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu.

Lata 2008 – 2011:

W okresie tym należy:

- zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe,

- zrealizować nowe instalacje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod katem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zstępczego, itp.),

- rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych  do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe, itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu.

- ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

Lata 2004 – 2011:

Administracja publiczna popiera wszelkie działania (zgodnie z wymogami ochrony środowiska) polegające na ograniczeniu masy deponowanych na składowiskach selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych. Celowi temu służy:

- ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów,

- rozwój techniki odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach i stacjach segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

- wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych  przydatnych do recyklingu

Lata 2003 – 2011:

Pozyskiwanie surowców pochodzących z odpadów opakowaniowych powinno być prowadzone pod kątem opracowanych dla województw a warunków technicznych ich odbioru. Selektywne zbiórki powinny być prowadzone w odniesieniu do odpadów przydatnych do recyklingu.

- utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenie systemu monitoringu

Lata 2003 – 2011:

Wdrożenie systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjmowanie sprawozdań z grupy OPAK oraz OŚ-OP1) oraz jego doskonalenie, co umożliwi uzyskanie danych potrzebnych do:

- kontroli realizowanych na terenie województwa zadań i osiąganych celów. Przewiduje się prowadzenie monitoringu masy odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie województwa pod katem zbilansowania z zainstalowanymi lub planowanymi zdolnościami w zakresie odzysku i recyklingu,

- sporządzanie sprawozdań i raportów wojewódzkich kierowanych do ministerstwa środowiska,

- informowania społeczeństwa i zainteresowanych jednostek o stanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie województwa.

- działania informacyjno – edukacyjne

Lata 2003 – 2011:

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać, propagować i uczestniczyć we wszystkich formach działalności informacyjno – edukacyjnej prowadzonej na terenie województwa, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu takich odpadów.

Odpady niebezpieczne

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytyczono do realizacji cele krótkookresowe i długookresowe.

Lata 2004 – 2007:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT),

- intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- uczestniczenie wytwórców w programach zarządzania środowiskowego ISO 14 000 oraz wdrażanie zasad czystej produkcji,

- sukcesywne wycofywanie funkcjonujących urządzeń zawierających PCB,

- sukcesywna likwidacja mogielników,

- uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

- uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w wysokości 25%,

- sukcesywny odzysk z rynku akumulatorów ołowiowych,

- odzysk i recykling na poziomie 60% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 45% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 30% pozostałych baterii (z wyłączeniem cynkowo – węglowych i alkalicznych),

- usunięcie około 20% wyrobów zawierających azbest,

- sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych,

- sukcesywne wprowadzenie systemu zbiórki odpadów specyficznych powstających w wyniku prowadzenia praktyk lekarskich,

- ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku – do 80% średniej masy pojazdu, a skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu,

- osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006r. (zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego),

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 45% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 60% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 40% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych,

- edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Lata 2008 – 2011:

- kontynuacja wdrażania technologii BAT oraz uczestniczenia wytwórców w programach zarządzania środowiskowego i zasad czystszej produkcji,

- całkowita likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez ich kontrolowane unieszkodliwienie lub dekontaminacje,

- całkowita likwidacja mogilników do 2010 roku,

- uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 r. w wysokości 50% ilości wprowadzonej na rynek,

- uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w ilości 35% do 2007r.,

- sukcesywne zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych,

- odzysk i recykling na poziomie 70% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 50% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

- odzysk i recykling na poziomie 50% pozostałych baterii (z wyłączeniem cynkowo – węglowych i alkalicznych),

- usunięcie około 30% wyrobów zawierających azbest,

- objecie systemem zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wszystkich wytwórców odpadów weterynaryjnych,

- objęcie systemem zbiórki wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne,

- ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej  95%  średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny do 85% średniej masy pojazdu,

- osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu urządzeń zawierających j CFC i HCF w wysokości 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 70% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 50% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady w sektorze gospodarczym

Cel nadrzędny: Zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku

Cele szczegółowe w latach 2004 – 2011:

- zapobieganie i minimalizacja ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów,

- zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie w porównaniu ze stanem z 1990r., kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2% odpadów),

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwionych poza składowaniem,

- ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko,

- osiągniecie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym,

- zwiększenie wiedzy wytwórców z sektora gospodarczego na temat zasad gospodarki odpadami.

Komunalne osady ściekowe

Cel nadrzędny: Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości.

Lata 2004 – 2007:

- objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno – chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych,

- zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gminy ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

- zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

- zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Lata 2008 – 2011

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych osadów ściekowych, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

- zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

- zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,

- ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni do maksymalnego poziomu 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponad normatywnych parametrach zanieczyszczeń,

- zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych do minimalnego poziomu 15% wytwarzanej ilości w 2010r.,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych poddanych termicznym metodom przeróbki i unieszkodliwiania (suszenie i spalanie) do minimalnego poziomu 10% wytwarzanej ilości w 2010r.,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimalnego poziomu 55% wytwarzanej ilości w 2010 r.,

- sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w 2010r.,

- zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

6.3. Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w powiecie sierpeckim

Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w powiecie sierpeckim określono w oparciu o wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, plan gospodarki odpadami w województwie mazowieckim, aktualną sytuację w zakresie gospodarki odpadami w powiecie i prognozę dotycząca wytwarzania odpadów. Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami w powiecie sierpeckim zostały określone cele i zadania dla następujących rodzajów odpadów:

- komunalnych,

- opakowaniowych,

- medycznych i weterynaryjnych,

- odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych),

- budowlanych,

- wraków samochodowych, opon,

- komunalnych osadów ściekowych.

Główne cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów, lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie tj. Zachowanie hierarchii działań w zakresie postępowania z odpadami polegającej na:

- zapobieganiu powstawania odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (np. Przez składowanie).

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełna ewidencje wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia.

Cele i działania zmierzające do poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Główne zadania koordynowane przez jednostki szczebla wojewódzkiego

Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacja do odzysku  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje wsparcie ze strony władz samorządowych województwa m.in. w zakresie:

- Podziału województwa na 9 zintegrowanych obszarów obsługi skupiających się wokół RZGO – regionalnych zakładów gospodarki odpadami. Powiat sierpecki razem z powiatem żuromińskim i mławskim wpisany został do RZGO – Mława.

- Działań zmierzających do osiągnięcia w skali województwa ustalonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę potencjału technicznego: stacje segregacji, stacje przeładunku oraz rozbudowę systemu selektywnego gromadzenia i transportu.

- Budowy centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz lokalnego zagospodarowania w/w odpadów w budownictwie zagrodowym i jednorodzinnym.

Cel – stworzenie zintegrowanego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego jak i komunalnego

Zadanie – Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego zakłada budowę:

- 3-4 Centralnych Zakładów Postępowania z Odpadami Niebezpiecznymi tzw. PLATFORM (Warszawa, Radom, Płock)

- 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów niebezpiecznych

- 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania płynnych odpadów niebezpiecznych

- 1-3 Centralnych zakładów fizykochemicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych

- składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów azbestowych

Cel – zmniejszenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania

Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz kontrolno-nadzorujących w tym:

- utworzenie Centrum Organizacji Gospodarki Odpadami

- wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod ich zagospodarowania – bazy danych

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza do małych i średnich podmiotów – punkt konsultacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim

Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu powiatowego

- Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym

Zadanie – W sytuacji powstawania Regionalnego zakładu gospodarki odpadami obsługującego obszar kilku powiatów niezbędne będą działania integrujące, aby instalacja ta była przedsięwzięciem wspólnym, a nie komercyjnym.

- Cel – działania integrujące na obszarze powiatu

Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej efektywne, jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i mediacyjną dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.

- Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Zadanie – Przy wydawaniu decyzji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy i wskaźniki środowiskowe zawarte w niniejszym planie jak i planach wyższego szczebla opierając się następującej hierarchii postępowania:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- odzysk, wykorzystanie odpadów

- unieszkodliwianie odpadów

- składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny sposób jest niemożliwe.

- kontrolować bieżąco realizację wydanych decyzji i pozwoleń.

- Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi powiatowemu

Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpital, szkoły, Dom Opieki Społecznej itp. powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów stanowiąc przykład do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

- Cel – Stała edukacja ekologiczna

Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom, wpływając na zmianę ich nawyków.

- Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami – współpraca z:

Zadanie

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – demontaż pokryć dachowych z płyt azbestocementowych

- Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – zagospodarowanie padłych zwierząt

Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego

Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy

Aktualnie szereg gmin wiejskich powiatu posiada niedostateczny stopień  obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych np. gmina Szczutowo, Mochowo i Sierpc po ok. 50%. Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów

Zadania

- w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów wiejskich

- w okresie długoterminowym do 2012 r. – objąć obsługą 100% mieszkańców terenów wiejskich

Powyższe można osiągnąć poprzez:

- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin

- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy wywozowe

- wprowadzić skuteczniejsze systemy zdyscyplinowania mieszkańców np.: system ogólnodostępnych kontenerów stosowany przez gminę Zawidz czy też umowy cywilno - prawne pomiędzy mieszkańcami a gminą.

Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.

Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.

Zadania

- Prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą proekologiczne zachowania

- Wykorzystując uprawnienia ustawowe wpływać na zwiększenie nadzoru nad jednostkami handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko

Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska. W perspektywie 2010 – 2014 roku musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska dotychczas dominujące muszą być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa przyjmującego wyłącznie tylko te odpady, które nie można zagospodarować w inny sposób.

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów

Zadanie w okresie krótkoterminowym do 2007 r.

- osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem w tym:

  - opakowania z papieru i tektury 	– 25%

  - opakowania kompozytowe 		– 25%

  - opakowania z tworzyw sztucznych 	– 25%

  - opakowania szklane 			– 40%

  - opakowania stalowe 			– 20%

  - opakowania aluminiowe 		– 40%

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

  - odpady biodegradowalne 		– 35%

  - odpady niebezpieczne 			– 15%

  - odpady wielkogabarytowe 		– 20%

  - odpady budowlane 			– 20%

- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów komunalnych

Zadanie w okresie długoterminowym 2008-2012 r.

- Utrzymanie lub zwiększenie poziomów odzysku do ok. 65% i recyklingu do ok. 30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań, które aktualnie nie są sprecyzowane

- Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych

  - odpady biodegradowalne 		– 50%

  - odpady niebezpieczne 			– 50%

  - odpady wielkogabarytowe 		– 50%

  - odpady budowlane 			– 50%

  - komunalne osady ściekowe 		– 50%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok.60% wytwarzanych odpadów komunalnych

Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych

Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez:

### Zadania

- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich

- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego

- zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni)

- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia.

Cel – Redukcja odpadów biodegradowalnych

Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2012 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do 55% jest możliwa poprzez:

Zadania

Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu organicznego.

W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się aby:

- odpady biodegradowalne z terenów wiejskich oraz częściowo z budownictwa jednorodzinnego były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe, przyzagrodowe kompostowanie

- odpady biodegradowalne z terenów miejskich gromadzić selektywnie w specjalnych pojemnikach kompostowych i wywozić do kompostowni

- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie kompostowane w ramach recyklingu organicznego

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych należy do zadań gmin.

Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych

Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:

Zadania

Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się urządzić w każdej gminie:

- Centrum recyklingu, czyli zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych – umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.

- Centra recyklingu mogą przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz motoryzacyjnych od ludności

- Centra recyklingu mogą też przyjmować odpady niebezpieczne od małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale odpłatnie na zasadzie usługi.

Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych

Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo w różnego rodzaju pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów.

Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i przeładowywać ich ręcznie na samochody skrzyniowe.

Zadania

- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako optymalną:

  - dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

  - dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu

  - dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu

  - dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu

- typowe pojemniki:

  - 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe

  - 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne

  - kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie gminy

- gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania

- właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów a nie za „wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie międzywywozowym.

Cel – Wywóz odpadów

Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów, które aktualnie są dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów. Średni koszt transportu odpadów samochodem 8 tonowym wynosi ok.

• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe lub ok. 100 zł/Mg

•   3 zł/km – samochody gminne lub związkowe

Zadania

- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy: ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami

- likwidacja składowisk gminnych przeznaczonych do zamknięcia spowoduje znaczący wzrost odległości do RZGO – Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami. Według KPGO przy odległościach powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów wysokotonażowych

- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze przetargu

- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazane byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.

Cel – Rekultywacja zamkniętych składowisk

Obszary zdegradowane w wyniku wykorzystania ich pod składowiska odpadów powinny być zrekultywowane

Zadanie

Według „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego” na obszarze powiatu sierpeckiego występują dwa składowiska odpadów zamknięte na początku lat dziewięćdziesiątych: Bonisław gm. Gozdowo i Dąbkowa Parowa gm.  Szczutowo.

Cel – Zamykanie składowisk gminnych

Składowiska gminne, które w wyniku Przeglądu Ekologicznego ocenione zostały negatywnie jako nie spełniające obecnych wymogów ustawowych muszą być dostosowane do obowiązujących standardów lub zlikwidowane.

Zadania

Na obszarze powiatu występują trzy składowiska gminne

- Rachocin gm. Sierpc – Ocena pozytywna, eksploatacja do wypełnienia zapełnianej kwatery, planowany termin zamknięcia ok. 2020 rok oraz uruchomienie nowej na okres kolejnych 20 lat

- Gozdy gm. Mochowo – ocena pozytywna, eksploatacja  po spełnieniu wymogów ustawowych, zamknięcie 2012r. Możliwość budowy innych instalacji na obecnym obiekcie

- Całownia gm. Szczutowo, ocena negatywna, zamknięcie 2004 r.

Ustawowy termin porządkowania istniejących składowisk:

- 31 grudnia 2005 r. – dostosowanie do wymagań

- 31 grudnia 2009 r. – przebudowa w oparciu o nowe pozwolenie na budowę

Cel – Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

Stworzenie zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze powiatu sierpeckiego i zainteresowanych gmin powiatów sąsiednich.

Zadania

    - kontynuacja eksploatacji kwatery składowiska w Rachocinie do czasu wypełnienia;

    - rozbudowa składowiska w Rachocinie w ramach Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów obejmująca:

  - sortownię odpadów,

  - kompostownię odpadów biodegradowalnych,

  - kwaterę składowania odpadów pozostałych

    - pozyskiwanie i dowóz odpadów do MZZO w Rachocinie w ramach własnych Zakładów lub powierzenie jednej firmie.

Powyższe spowoduje:

- generowanie zysków ze sprzedaży surowców wtórnych, a nie tylko ponoszenie kosztów

- utrzymanie własnego zakładu zagospodarowania odpadów i własnego wywoźnika, pozwoli na sprawowanie wymaganej KPGO pełnej kontroli nad zagospodarowaniem odpadów

- zarządzanie przez Zakład – gminnymi zbiorczymi punktami selektywnego gromadzenia odpadów.

Przedsięwzięcie powyższe jest zgodne z:

- Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 pkt 6 - gminy organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych przydatnych do odzysku

- Art. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy - gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Planem gospodarki odpadami województwa mazowieckiego.

- Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2011 w gminie Rościszewo

Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2011 w gminie Rościszewo podano w tabeli 15. Umieszczono także przewidywane lata realizacji oraz głównych odpowiedzialnych i realizatorów.

Tabela 15. Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2011 w gminie Rościszewo.

| Lp. | Cel | Zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne |
| 1. | Objęcie 95% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami | Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów. Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników. Edukacja ekologiczna. | 2004-2007 |
| 2. | Zwiększenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów | Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów. Dalszy zakup i rozmieszczenie pojemników. Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa. | 2004-2011 |
| 3. | Stworzenie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów zapewnienia poziomów odzysku: wielkogabarytowych – 20% odpadów budowlanych – 15% wyselekcjonowanych z komunalnych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych – 15% | Opracowanie i wdrożenie strategii działania. Organizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Rościszewie | 2004-2007 |
| 4. | Uzyskanie 12% poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Opracowanie i wdrożenie strategii działania. Prowadzenie kampanii promującej przydomowe kompostownie. | 2004-2007 |
| 5. | Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami | Analiza i weryfikacja działania istniejącego systemu gospodarowania odpadami. Działania edukacyjne. | 2007-2011 |
| 6. | Pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów | Zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, Objęcie mieszkańców gmin zbiórką odpadów „u źródła” Edukacja ekologiczna |  |
| 7. | Likwidacja zagrożeń powodowanych przez składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych. | Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów | 2005-2007 |
| 8. | Dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie odpowiedniego odzysku i recyklingu: wielkogabarytowych – 55% odpadów budowlanych – 45% wyselekcjonowanych z komunalnych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych – 57% | Udoskonalenie sposobu zbierania wymienionych odpadów. Edukacja ekologiczne. | 2008-2011 |
| Odpady ulegające biodegradacji |
| 9. | Skierowanie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. | Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. Edukacja ekologiczna | 2007 |
| 10. | Skierowanie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. | Dalszy rozwój systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. | 2011 |
| Odpady opakowaniowe |
| 11. | Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach. Osiągnięcie poziomu: odzysku – 50% recyklingu – 25% | Zwiększenie stopnia segregacji odpadów „u źródła”. Ewidencja odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, Rozwój technik odbioru odpadów z miejsca ich wytwarzania oraz właściwej segregacji odpadów. | 2004-2007 |
| 12. | Dalsze zwiększanie poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z prawodawstwem polskim | Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Rozwój technik odbioru odpadów z miejsca nagromadzenia. Doskonalenie metod segregacji odpadów. | 2011 |
| Odpady medyczne, weterynaryjne i padłych zwierząt |
| 13. | Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi | Stworzenie systemu zbierania odpadów, podpisanie umów z odbiorcami odpadów padłych zwierząt | 2004-2005 |
| Odpady budowlane |
| 14. | Zapewnienie odzysku 50% odpadów budowlanych, w tym 70% gruzu budowlanego. | Wdrożenie powiatowego systemu zbierania odpadów budowlanych. | 2004-2007 |
| 15. | Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Tworzenie punktów skupu surowców wtórnych. Odzysk odpadów. | 2004-2011 |
| 16. | Osiągnięcie poziomu 70% odzysku odpadów budowlanych, w tym 90% gruzu budowlanego | Całkowite wdrożenie systemu gospodarowania odpadami budowlanymi, kontrola gospodarki odpadami. | 2011 |
| Osady ściekowe |
| 17. | Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych Sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenie oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania osadów ściekowych w 2011 roku. | Opracowanie realnych i zgodnych z obowiązującym prawodawstwem sposobów zagospodarowania powstających osadów ściekowych na etapie projektowania oczyszczalni ścieków. Prowadzenie procesów stabilizacji osadów ściekowych. Systematyczne badanie osadów w celu wyselekcjonowania osadów nadających się do rolniczego wykorzystania i badanie gleb. | 2004-2011 |
| Wraki samochodowe, opony |
| 18. | Wdrożenie powiatowego programu rozbioru i demontażu zużytych pojazdów i wraków samochodowych (w oparciu o zorganizowane pkt. w powiecie) | Prowadzenie kampanii informacyjnej przez pracowników gminy. | 2005 - 2007 |
| 19. | Eliminacja nieprawidłowości w gospodarce oponami | Stworzenie systemu zbierania opon (system obwoźny). | 2005-2007 |
| Urządzenia elektryczne, elektroniczne |
| 20. | Odzysk i recykling zużytych urządzeń klimatycznych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp cieplnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. | Budowa GPZON w Rościszewie Zorganizowanie systemu transportu i odbiorcy odpadów przez uprawnionych odbiorców. Edukacja ekologiczna. | 2007 r. |
| 21. | Osiągniecie 70% poziomu odzysku i 50% poziomu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. |  | 2007 r. |
| 22. | Działania w zakresie zwiększania odzysku odpadów | Doskonalenie systemu zbierania odpadów urządzeń klimatycznych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp cieplnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | 2008-2011 |
| Odpady zawierające azbest i PCB |
| 23. | Usunięcie około 20% wyrobów zawierających azbest | Zintensyfikowania działań w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych Ustalenie na poziomie powiatu i gminy programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z wyrobami zawierającymi azbest skierowanej do mieszkańców gminy. | 2004-2007 |
| 24. | Usunięcie około 30% wyrobów zawierających azbest | Intensyfikacja działań w zakresie usuwania wyrobów azbestowych. | 2008-2011 |
| 25. | Identyfikacja i likwidacja urządzeń zawierających PCB | Szczegółowa inwentaryzacja potencjalnych źródeł odpadów, a w przypadku stwierdzenia ich obecności opracowanie harmonogramu ich likwidacji. Likwidacja odpadów | 2004-2010 |
| 26. | Monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i PCB. | Stały nadzór nad gospodarką odpadami azbestu i PCB | 2004-2011 |
| Oleje odpadowe |
| 27. | Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek i regeneracji w wysokości 35% | Zwiększenie ilości pozyskiwanych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych poprzez utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz punktów zlewnych w stacjach paliw. | 2007 |
| 28. | Sukcesywne zwiększanie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych zgodnie z wymogami prawa. | Doskonalenie systemu zbierania olejów. | 2009-2011 |

8. Projektowany system gospodarki odpadami

Projekt systemu gospodarki odpadami w gminie Rościszewo opracowano w oparciu o:

wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,

działania w zakresie minimalizacji ilości wytwarzania odpadów,

objęcia programem odbioru wszystkich mieszkańców gminy,

wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” i w sąsiedztwie,

odzysk frakcji organicznej,

odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych,

składowanie odpadów, których nie da się przetworzyć.

W gminie Rościszewo projektuje się stworzenie zorganizowanego systemu gospodarki odpadami w następujących podsystemach:

A. podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, opakowaniowymi,

B. podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi wysegregownanymi z odpadów komunalnych, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

C. podsystem gospodarki odpadami budowlanymi,

D. podsystem gospodarki odpadami azbestu,

E. podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi i oponami,

F. podsystem gospodarki zwłokami zwierzęcymi, odpadami  pochodzenia medycznego i weterynaryjnego,

# G. Podsystem gospodarki osadami ściekowymi

A. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OPAKOWANIOWYMI

Podstawowym kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (w tym odpadami opakowaniowymi) będzie zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. W tym celu na terenie gminy (w miejscach dużych skupisk ludności, w osiedlach mieszkaniowych) zostaną ustawione odpowiednio oznakowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Na terenach o dużym rozproszenia gospodarstw domowych wprowadzony już jest system workowy. Wysegregowane odpady będą zbierane w określonym dniu miesiąca przez uprawnionego odbiorcę odpadów.

Niesegregowane odpady komunalne będę magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, a następnie przez uprawnionego odbiorcę transportowane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane poza terenem gminy w Rachocinie gm. Sierpc.

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowany będzie okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od ich właścicieli przez uprawnionych odbiorców odpadów oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi bezpośrednio przez telefon w ramach Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych.

W ramach zbierania odpadów biodegradowalnych wprowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów z zastosowaniem worków lub pojemników na biomasę (w zależności od preferencji danego gospodarstwa). Następnie odpady będą transportowane do najbliższego obiektu ich odzysku (kompostowni) zlokalizowanego w Rachocinie gm. Sierpc. Jednocześnie planuje się prowadzić szeroką kampanię wśród mieszkańców gminy promującą przydomowe kompostownie odpadów organicznych.

B. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI WYSEGREGOWNANYMI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych będą zbierane poprzez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych. Będą to głównie odpady:

- olejów odpadowych,

- zużytych baterii i akumulatory,

- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową,

- przeterminowanych lekarstw,

- zużyte chemikalia, w tym środki ochrony roślin,

- lampy fluoroscencyjne,

Odpady te będą zbierane w określonym dniu przez uprawnionego odbiorcę odpadów i transportowane do GPZON lub bezpośrednio transportowane do miejsca ich czasowego magazynowania (zgromadzenie odpowiedniej partii do transportu do podmiotu zajmującego się utylizacją).

Pozyskiwanie ww. odpadów ze źródeł rozproszonych na terenie gminy (od wytwórców indywidualnych) będzie odbywało się także poprzez GPZON, który usytuowany będzie w miejscowości Rościszewo. Na terenie Punktu zostanie utworzony wtórny obieg przestarzałego sprzętu.

Ponadto w szkołach i urzędzie gminy są ustawione pojemniki na baterie, które będą systematycznie przekazywane do GPZON,

Zużyte chemikalia oraz lampy fluoroscencyjne będą bezpośrednio dowożone do GPZON, gdzie będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach.

Odpady przeterminowanych leków wytwarzane przez mieszkańców gminy będą zbierane w punkcie aptecznym, a następnie przekazywane do GPZON lub bezpośrednio do uprawnionych odbiorców odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

Usługa odbioru wszystkich ww. odpadów będzie prowadzona bezpłatnie dla indywidualnych gospodarstw domowych, natomiast zakłady prowadzące działalność gospodarczą będą ponosiły opłaty.

C. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI BUDOWLANYMI

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

D. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI AZBESTU I PCB

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. Proponuje się, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów.

W przypadku stwierdzenia występowania odpadów zawierających PCB zostanie opracowany harmonogram ich likwidacji oraz zasady prowadzanie prac likwidacyjnych.

E. PODSYSTEM  GOSPODARKI WRAKAMI SAMOCHODOWYMI I OPONAMI

Zostanie wdrożony  systemu zbiórki zużytych pojazdów w oparciu o istniejące uprawnione  stacje demontażu na terenie powiatu, posiadające stosowne uprawnienia.

F. PODSYSTEM GOSPODARKI ZWŁOKAMI ZWIERZĘCYMI , ODPADAMI POCHODZENIA MEDYCZNEGO i WETERYNARYJNEGO

Zorganizowany system gospodarki zwłokami zwierzęcymi i pochodzenia weterynaryjnego opiera się o podpisanie umów pomiędzy Urzędem Gminy z uprawnionymi odbiorcami tego typu odpadów.

Istotnym elementem systemu jest ścisły nadzór nad ilością i rodzajem wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Gabinety lekarskie oraz lecznice dla zwierząt muszą mieć opracowany program postępowania z odpadami niebezpiecznymi (jeżeli wymagają tego przepisy prawne), a powstające odpady muszą być przekazywane do uprawnionych odbiorców. Obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami weterynaryjnymi i medycznymi spoczywa na ich wytwórcach.

G. PODSYSTEM GOSPODARKI OSADAMI ŚCIEKOWYMI

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi w przypadku podjęcia planów wybudowania oczyszczalni proponuje się wykorzystać osady ściekowe w rolnictwie lub do rekultywacji gruntów np. składowiska odpadów w Rachocinie gm. Sierpc.

9. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla gminy Rościszewo w latach 2004 – 2011 wraz z harmonogramem

9.1. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne

Realizacja zamierzonych celów, określonych a niniejszym planie wymaga szeregu działań zarówno pozainwestycyjnych jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:

- intensyfikacji działań organizacyjnych umożliwiających rozwój zbiórki odpadów komunalnych z terenu całej gminy,

- dalszego rozwoju selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym,

- organizacji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych lekarstw od mieszkańców,

- organizacji systemu zbiórki zużytych olejów, opon i wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców,

- inwentaryzacji odpadów zawierających azbest oraz opracowanie harmonogramu jego usuwania,

- monitoringu posiadaczy odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- monitoringo podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami,

- weryfikacji i dostosowaniu uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wymogów prawa,

- edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami,

- edukacji ekologicznej wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zadania inwestycyjne dotyczą:

- przekształcenie gminnego składowiska odpadów w Rachocinie w międzygminne składowisko w ramach powstałego związku gmin.

- koszt utylizacji odpadów.

Przewidywane koszty gospodarki odpadami w gminie Rościszewo przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Przewidywane koszty gospodarki odpadami w gminie Rościszewo.

| Nazwa zadania | Data realizacji | Szacunkowe koszty /tys. zł/ | Źródła finansowania | Realizato- rzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie segregacji odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gminy Wdrożenie systemu odbioru zwłok zwierząt Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy Wdrożenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych Wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych Utylizacja odpadów Przekształcenie składowiska odpadów w Rachocinie w miedzygminne składowisko odpadów Edukacja ekologiczna Minitorowanie Planu Gospodarki Odpadami | 2004-2007 2004-2007 2004-2011 2004-2007 2004-2007 2004- 2011 2008-2011 2004-2011 2004-2011 | 30 30 70 30 20 80 500 90 20 | Budżet gminy, fundusze unijne, WFOŚ, Budżet gminy, WFOŚ Budżet gminy, WFOŚ Budżet gminy, WFOŚ Budżet gminy, WFOŚ Budżet gminy, WFOŚ Budżet gminy, fundusze unijne, NFOŚ, WFOŚ Budżet gminy Budżet gminy | Urząd Gminy, Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy, przedsiębiorstwa Związek Gmin Urząd Gminy Budżet gminy |

W tabeli 17 przedstawiono harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Rościszewo.

Tabela 17. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Rościszewo.

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2011 | Wójt, Przedsiębiorstwa wywozowe |
| 2. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych metodą trzech worków | 2004-2007 | Wójt, Przedsiębiorstwa wywozowe |
| 3. | Wdrożenie systemu lokalnego kompostowania odpadów organicznych. | 2004-2011 | Wójt, Mieszkańcy |
| 4. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo budowlanych | 2004-2007 | Wójt, Przedsiębiorstwa wywozowe |
| 5. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2004-2007 | Wójt |
| 6. | Organizacja zbiórki zużytych opon i wyeksploatowanych pojazdów samochodowych | 2004-2007 | Wójt, Stacja demontażu |
| 7. | Organizacja systemu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2004-2007 | Wójt, Przedsiębiorstwa wywozowe |
| 8. | Organizacja zbiórki zużytych olejów od mieszkańców | 2004-2007 | Wójt |
| 9. | Weryfikacja i dostosowanie uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wymogów prawa | 2005 | Wójt |
| 10. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2011 | Wójt, Placówki oświatowe |
| 11. | Monitoring zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych | 2004-2011 | Wójt |
| 12. | Stworzenie systemu zbiórki odpadów zawierających azbest | 2005-2006 | Wójt |

  - Aspekty finansowe

Do realizacji zadań planu konieczne są środki i instrumenty finansowe. Należą do nich w szczególności:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci,

- opłaty podwyższone płacone w sytuacji, gdy podmioty funkcjonują bez stosownych pozwoleń ekologicznych,

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych decyzjami administracyjnymi,

- opłaty koncesyjne za eksploatację kopalin,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dotacje z pożyczki z Ekofunduszu,

- kredyty z banków, w tym z Banku Ochrony Środowiska S.A.,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

- budżety samorządu,

- budżet państwa,

- środki mieszkańców i przedsiębiorców.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne z tytułu niewłaściwego korzystania ze środowiska są dochodami: Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Polityka ekologiczna państwa jest wiążąca przy uchwaleniu przez Radę Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jego strategii działania i planu działalności oraz przy zatwierdzaniu przez radę list priorytetowych programów Narodowego  Funduszu (art. 414 ust. 2 prawa Ochrony Środowiska). Analogicznie Rada nadzorcza WFOŚiGW w oparciu o Politykę ekologiczną państwa i wojewódzki program ochrony środowiska uchwala plan działalności Wojewódzkiego funduszu. Takie same relacje należy odnieść do Powiatowego programu ochrony środowiska i priorytetów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest częścią składowa budżetu powiatu. Podobnie jest z Gminnym Funduszem.

Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dal poprawy jakości środowiska w Polsce w dziedzinie ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, leśnictwa, ochrony przyrody i krajobrazu, geologii, górnictwa, edukacji ekologicznej.

Rola WFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym podejmowanych także dla poprawy jakości powietrza w poszczególnych jego komponentach.

PFOŚiGW służy dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze proekologicznym dla społeczności powiatu, a Gminny Fundusz ochrony środowiska i gospodarki widnej – wspiera

lokalnie.

Istotne znaczenie w udzielaniu wsparcia finansowego w formie dotacji lub pożyczek ma fundacja „EKOFUNDUSZ”. Priorytetowe kierunki pomocy finansowej Ekofunduszu to: ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, zmniejszanie transgenicznego transportu SO2, NO2, ograniczenie zanieczyszczenia Morza bałtyckiego, ograniczenie emisji gazów szklarniowych oraz eliminacja stosowania substancji niszczących warstwę ozonową i innych.

# Fundusze Unii Europejskiej

Polska może korzystać z Funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Dotyczy to możliwości finansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – inwestycje w skali regionalnej i lokalnej) oraz Funduszu Spójności.

Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004 – 2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę podstaw wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności.

W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recykling i odzysku odpadów komunalnych (sortowanie, kompostowanie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

# Inne fundacje

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmntal know-How Fund w Warszawie,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

# Banki, inwestycje leasingowe

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne to: Bank Ochrony Środowiska S.A. (statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych), Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami to: towarzystwo Inwestycyjno – Leasingowe EKOLEASING S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Ustawa o odpadach zakłada, ze plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis systemu monitoringu i oceny wdrażania zadań i celów.

Sposób monitorowania gospodarki odpadami został określony w ustawie o odpadach (art. 37). Podstawowe informacje o odpadach będą gromadzone w bazach, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. System ten stanowić będzie podstawowe źródło informacji o odpadach przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

Monitoring ilościowy przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów, został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Roczne sprawozdania gminy informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Art. 35.1. ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz.U. Nr 63 z 2001 r.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od Wojewody i Starosty, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi Środowiska, który prowadzi centralną bazę danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Minitoring realizacji założeń gminnego planu opiera się o system ewidencji zbieranych na terenie gminy odpadów oraz o kontrolę ich zagospodarowania. Podstawą ewidencji jest prowadzenie przez firmy zajmujące się zbieraniem odpadów kart ewidencji i przekazania odpadów oraz ewidencja przyjmowanych odpadów na składowisko. Pozwoli to na kontrolę czy założone w programie cele są systematycznie realizowane.

W ramach oceny realizacji zamierzonych celów i ustaleń planu ustawa o odpadach wymaga, aby plany gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji – powinno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem 4 lat w celu aktualizacji planu.

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko

Założenia gminnego planu gospodarki odpadami wpłynął w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Stworzenie systemu zbierania zwłok padłych zwierząt oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych pozwoli na ograniczenie ich oddziaływania na środowisko.

Reasumując założenia Planu Gospodarki Odpadami wpłynie w sposób zdecydowany na poprawę stanu środowiska  w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- poprawy walorów krajobrazowych poprzez likwidację „dzikich” wysypisk odpadów,

- ograniczenia eurotrofizacji wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenie udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz segregacji odpadów, co pozwoli na zmniejszenie powierzchni terenu zajmowanego pod składowiska odpadów,

- wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami, co w konsekwencji spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Gmina Rościszewo położona jest w północnej części powiatu sierpeckiego w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar o powierzchni 11508 ha. W skład gminy wchodzi 29 sołectw oraz 30 miejscowości. Gminę zamieszkuje 4498 mieszkańców.

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo rozwinięte na gruntach o dość zróżnicowanych warunkach glebowych, ze znacznym udziałem użytków o średnich i niskich klasach bonitacyjnych.

Plan gospodarki odpadami składa się z diagnozy gospodarowania odpadami i zadań prawidłowej gospodarki odpadami.

W gminie Rościszewo projektuje się stworzenie zorganizowanego systemu gospodarki odpadami w następujących podsystemach:

A. podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, opakowaniowymi,

B. podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi wysegregownanymi z odpadów komunalnych, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

C. podsystem gospodarki odpadami budowlanymi,

D. podsystem gospodarki odpadami azbestu,

E. podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi i oponami,

F. podsystem gospodarki zwłokami zwierzęcymi, odpadami  pochodzenia medycznego i weterynaryjnego,

# G. Podsystem gospodarki osadami ściekowymi

A. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OPAKOWANIOWYMI

Podstawowym kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (w tym odpadami opakowaniowymi) będzie zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. W tym celu na terenie gminy (w miejscach dużych skupisk ludności, w osiedlach mieszkaniowych) zostaną ustawione odpowiednio oznakowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Na terenach o dużym rozproszenia gospodarstw domowych wprowadzony już jest system workowy. Wysegregowane odpady będą zbierane w określonym dniu miesiąca przez uprawnionego odbiorcę odpadów.

Niesegregowane odpady komunalne będę magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, a następnie przez uprawnionego odbiorcę transportowane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane poza terenem gminy w Rachocinie gm. Sierpc.

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowany będzie okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od ich właścicieli przez uprawnionych odbiorców odpadów oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi bezpośrednio przez telefon w ramach Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych.

W ramach zbierania odpadów biodegradowalnych wprowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów z zastosowaniem worków lub pojemników na biomasę (w zależności od preferencji danego gospodarstwa). Następnie odpady będą transportowane do najbliższego obiektu ich odzysku (kompostowni) zlokalizowanego w Rachocinie gm. Sierpc. Jednocześnie planuje się prowadzić szeroką kampanię wśród mieszkańców gminy promującą przydomowe kompostownie odpadów organicznych.

B. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI WYSEGREGOWNANYMI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych będą zbierane poprzez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych. Będą to głównie odpady:

- olejów odpadowych,

- zużytych baterii i akumulatory,

- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową,

- przeterminowanych lekarstw,

- zużyte chemikalia, w tym środki ochrony roślin,

- lampy fluoroscencyjne,

Odpady te będą zbierane w określonym dniu przez uprawnionego odbiorcę odpadów i transportowane do GPZON lub bezpośrednio transportowane do miejsca ich czasowego magazynowania (zgromadzenie odpowiedniej partii do transportu do podmiotu zajmującego się utylizacją).

Pozyskiwanie ww. odpadów ze źródeł rozproszonych na terenie gminy (od wytwórców indywidualnych) będzie odbywało się także poprzez GPZON, który usytuowany będzie w miejscowości Rościszewo. Na terenie Punktu zostanie utworzony wtórny obieg przestarzałego sprzętu.

Ponadto w szkołach i urzędzie gminy są ustawione pojemniki na baterie, które będą systematycznie przekazywane do GPZON,

Zużyte chemikalia oraz lampy fluoroscencyjne będą bezpośrednio dowożone do GPZON, gdzie będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach.

Odpady przeterminowanych leków wytwarzane przez mieszkańców gminy będą zbierane w punkcie aptecznym, a następnie przekazywane do GPZON lub bezpośrednio do uprawnionych odbiorców odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

Usługa odbioru wszystkich ww. odpadów będzie prowadzona bezpłatnie dla indywidualnych gospodarstw domowych, natomiast zakłady prowadzące działalność gospodarczą będą ponosiły opłaty.

C. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI BUDOWLANYMI

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

D. PODSYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI AZBESTU I PCB

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. Proponuje się, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów.

W przypadku stwierdzenia występowania odpadów zawierających PCB zostanie opracowany harmonogram ich likwidacji oraz zasady prowadzanie prac likwidacyjnych.

E. PODSYSTEM  GOSPODARKI WRAKAMI SAMOCHODOWYMI I OPONAMI

Zostanie wdrożony  systemu zbiórki zużytych pojazdów w oparciu o istniejące uprawnione  stacje demontażu na terenie powiatu, posiadające stosowne uprawnienia.

F. PODSYSTEM GOSPODARKI ZWŁOKAMI ZWIERZĘCYMI , ODPADAMI POCHODZENIA MEDYCZNEGO i WETERYNARYJNEGO

Zorganizowany system gospodarki zwłokami zwierzęcymi i pochodzenia weterynaryjnego opiera się o podpisanie umów pomiędzy Urzędem Gminy z uprawnionymi odbiorcami tego typu odpadów.

Istotnym elementem systemu jest ścisły nadzór nad ilością i rodzajem wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Gabinety lekarskie oraz lecznice dla zwierząt muszą mieć opracowany program postępowania z odpadami niebezpiecznymi (jeżeli wymagają tego przepisy prawne), a powstające odpady muszą być przekazywane do uprawnionych odbiorców. Obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami weterynaryjnymi i medycznymi spoczywa na ich wytwórcach.

G. PODSYSTEM GOSPODARKI OSADAMI ŚCIEKOWYMI

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi w przypadku podjęcia planów wybudowania oczyszczalni proponuje się wykorzystać osady ściekowe w rolnictwie lub do rekultywacji gruntów np. składowiska odpadów w Rachocinie gm. Sierpc.

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie należy dążyć do realizacji celów określonych dla sektora komunalnego i gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Osiągniecie zamierzonych celów wymaga określenia niezbędnych działań zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:

- organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo – budowlanych, elektrycznych i elektronicznych,

- wdrażanie mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowywanie odpadów,

- monitorung gospodarki odpadami,

- edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami oraz wytwórców odpadów w zakresie sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Ocenę stopnia realizacji planu umożliwi prowadzony w trakcie wdrażanie planu monitoring. System monitopringu oraz oceny zadań i celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla gminy obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno w obejmować:

- ocenę realizacji postawionych w planie priorytetów, celów głównych i szczegółowych i zadań zaplanowanych do realizacji,

- zgodność wykonanych zadań z przyjętym harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zwierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Rada Gminy będzie oceniała co 2 lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie. Ustawa o odpadach wymaga, aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata.